## Slide 1: Tema 1 – Problem
Prašina na površini →
Loš finiš + šmirglanje ponovo
Gubitak 2 h i 30 € materijala

## Slide 2: Tema 1 – Best practice
• MOKAR pod prije špricanja
• Filter komore očišćen
• Antistatička krpa prije baze

## Slide 3: Tema 1 – Mini‑kviz
Istina / Laž:
„Dodatni sloj laka riješi svu prašinu.“

## Slide 4: Tema 2 – Problem
Vidljivi var →
Klijent reklamira „rupicu“
Ponovno rad + boja + teren

## Slide 5: Tema 2 – Best practice
• Disk P40, zatim flap P80
• LED provjera ravnine
• Primer 60 µm prije laka

## Slide 6: Tema 2 – Mini‑kviz
Istina / Laž:
„Flap disk sam po sebi je dovoljan.“

## Slide 7: Tema 3 – Problem
Prajmer bez fosfata → hrđa za 6 mj
Gubitak reputacije + repaint

## Slide 8: Tema 3 – Best practice
• Fosfatni primer 15 µm
• Suh film izmjeriti
• Sušenje 30 min

## Slide 9: Tema 3 – Mini‑kviz
Istina/Laž:
„Epoxy prianja na masnu podlogu.“

## Slide 10: Tema 4 – Problem
Varenje po vlažnoj cijevi → porozni var
Opasnost od eksplozije boje

## Slide 11: Tema 4 – Best practice
• Stop varenje kad vlaga >60 %
• Očisti boju 10 cm oko vara

## Slide 12: Tema 4 – Mini‑kviz
Istina/Laž:
„Miris boje nije bitan kod varenja.“

## Slide 13: Tema 5 – Problem
Gori kabel brusilice
Iskra + lak isparavanja = požar

## Slide 14: Tema 5 – Best practice
• E‑STOP + CO₂ u 5 s
• Kabeli provjeri dnevno

## Slide 15: Tema 5 – Mini‑kviz
Istina/Laž:
„Voda je ok za gašenje lakirnice.“

## Slide 16: Tema 6 – Problem
Ozljeda + gubitak vremena
Nitko ne zna koga zvati

## Slide 17: Tema 6 – Best practice
• Hitna = život/krv
• Šef = kvar/stroj

## Slide 18: Tema 6 – Mini‑kviz
Istina/Laž:
„Prvo zovem šefa kod lom ruke.“

## Slide 19: Tema 7 – Problem
WC ignoriranje → bakterije + smrad

## Slide 20: Tema 7 – Best practice
• WC = jedino mjesto
• Kanta za papir, ne odvod

## Slide 21: Tema 7 – Mini‑kviz
Istina/Laž:
„Može se olakšati u slivnik.“

## Slide 22: Tema 8 – Problem
Maska >15 min = kašnjenje
Edge bleed pod trakom

## Slide 23: Tema 8 – Best practice
• Predreži foliju
• Traka 45° rub

## Slide 24: Tema 8 – Mini‑kviz
Istina/Laž:
„Maska na mokar auto drži bolje.“

## Slide 25: Tema 9 – Problem
Predebeo lak >150 µm
Puca na suncu

## Slide 26: Tema 9 – Best practice
• Digitalni mjerač 90‑120 µm
• Dvosloj max

## Slide 27: Tema 9 – Mini‑kviz
Istina/Laž:
„Deblji lak = bolja zaštita.“

## Slide 28: Tema 10 – Problem
Kondenz → mat finiš
Prašina se lijepi

## Slide 29: Tema 10 – Best practice
• Stop lak kad RH>75%
• Očisti pištolj

## Slide 30: Tema 10 – Mini‑kviz
Istina/Laž:
„Kiša vani ne utječe na kabinu.“